Hitsauskokeiden valvontaan liittyvä tarkistuslista

Kokeen valvojan pätevyys

- EWE			□

- EWT			□

- EWS 			□

- Muu ________________________	□

Tarvikkeet ja mittalaitteet

- pituusmitta			□

- työntömitta			□

- rakotulkki			□

- kulmamitta			□

- hitsin mittauslaiteet (a-mitta)	□

- kello			□

- taskulamppu		□

- pihtimittari	(kalibrointitodistus)	□

- kaasunvirtausmittari		□

- lämpötilamittari (validointi)	□

- tyhjä WPS			□

- peili			□

- standardit (esim. SFS-käsikirja)	□

Tehtävät ennen kokeiden aloittamista

- Hitsaajan tunnistaminen

- Tietopuolinen koe

- Hitsausohjeen tarkistus ja luovutus hitsaajalle

- Koekappaleen tarkistus

- perusaineen tunnistaminen

- mitat (paksuus, pituus, halkaisija)

- railo (WPS:n mukainen)

- hitsaajan leimaus

- hitsausasento (silloituksen jälkeen)

- Koekappaleen silloitus

- Hitsausaineiden tunnistaminen (WPS:n mukaiset)

- Hitsausparametrien tarkistus

- langansyöttönopeus

- kaasunvirtausnopeus

Tehtävät kokeen aikana

- Hitsausarvojen kirjaaminen (tarkistaminen) palkokohtaisesti

- virta

- jännite

- kuljetusnopeus

- aineensiirtyminen

- Juuri- ja pintapalon keskeytys

- Mahdolliset korjaustoimenpiteet (pintapalkoja ei saa hioa)

- Hitsauksen kestoaika (kohtuullinen)

- Mahdollisten poikkeamien kirjaaminen

- Hitsauskokeen keskeyttäminen (jos hitsaajalta puuttuu taidot)

Tehtävät kokeen jälkeen

Koekappaleen leimaus (kokeen valvoja)

Tarvittavat tarkastuspöytäkirjat		Missä tehdään? Akkr. ?	Kuka tekee (pätevyys)?

- VT, SFS-EN ISO 5817		□	______________ _____________

- RT, SFS-EN 10675-1 ja 2	□	______________ _____________

- MT, SFS-EN 23278		□	______________ _____________

- PT, SFS-EN ISO 23277	□	______________ _____________

- UT, SFS-EN ISO 11666	□	______________ _____________

- Murtokoe,SFS-EN ISO 9017	□	______________ _____________

- Makrohietutkimus, SFS-EN ISO 17639	□	______________ _____________

- Mikrohietutkimus, SFS-EN ISO 17639	□	______________ _____________

- Taivutuskoe, SFS-EN ISO 5173	□	______________ _____________

- Kovuuskoe, SFS-EN ISO 9015-1 ja 2	□	______________ _____________

- Poikitt. vetokoe, SFS-EN ISO 4136	□	______________ _____________

- Pitkitt. vetokoe, SFS-EN ISO 5178	□	______________ _____________

- Iskukoe, SFS-EN ISO 9016	□	______________ _____________

Vaatimukset ja hyväksymisrajat

- SFS-EN ISO 5817

- SFS-EN ISO 10042

- SFS-EN ISO 10675-1 ja 2

- IIW

- DVS

- SFS-EN ISO 23277

- SFS-EN ISO 23278

- SFS-EN ISO 11666

Pätevyystodistusten ja hyväksymispöytäkirjojen laadinta ja allekirjoitus (Kokeen valvoja)

Korjaavat toimenpiteet

- WPS

- Toimintaohje

Mallitodistus			□

Mallipöytäkirja		□